5 - 2.1 Transporteur à Bande – Finition aluminium

Les avantages :

Robustesse

Esthétique

Possibilité de l’installer en inclinaison

Données techniques :

Longueur : 1000 mm à 6000 mm

Largeur : 100 mm à 600 mm

Charges transportées maxi : 50 kg/mètre linéaire (plus sur demande)

Châssis profil aluminium de section 73 mm

Pieds réglables ( 50 mm, platine de fixation au sol

Entraînement par motoréducteur : puissance et vitesse adaptées les charges transportées

Bande PVC, autre sur demande, guide inférieur pour centrage

Finition : aluminium anodisé mate

Options :

- Coffret de démarrage avec ou sans variateur de fréquence

- Alimentation électrique mono 230V~

- Cellule d’arrêt en extrémité

- Toutes bandes spéciales

- Guidage unilatéral ou bilatéral

- Pieds sur roulettes, pivot et freins avec traverses de pieds

- Finition inox

# Text boxes

Le transporteur à bande est utilisé dans tous les secteurs d’activité tels que : agro-alimentaire, pharmaceutique, transport, logistique, e-commerce, VPC, industriel et l’évacuation des cartons.

Ce standard de fabrication est un modèle robuste, en adéquation avec des contraintes de travail importantes. Il convient très bien à l’ambiance de moyenne cadence et pour l’asservissement de machine et autres