iPanel17C2D2S01

Panel PC 17‘’ TFT / Core™2 Duo E 6400 / 2Go RAM / 250 Go DD / 2 slots PCI / Windows® XP

Ecran LCD TFT XGA 17”

Processeur Intel® Core™2 Duo

Face avant anti corrosion IP65

Chipset Intel® Q965+ICH8

Supporte 2 slots PCI

Haut parleurs intégrés et module WLAN en option

Montage en face avant armoire /bureau

- COM 1 (RS-232/422/485)

- DVI-I

- 2 x Ethernet

- 2 x IEEE 1394a

- 4 x  USB 2.0

- Audio (Mic-in/Line-out)

- COM 2/3 (RS-232)

- Commutateur d’alimentation

- Alimentation AC

2 slots PCI

CARACTERISTIQUES

| Face avant | Face avant anti corrosion / IP 65 en face avant / NEMA 4 |
| --- | --- |
| Ecran LCD | Taille | 17’’ XGA TFT |
|  | Luminosité | 260 nits |
|  | Résolution | 1280 x 1024 pixels |
|  | Angle de vision | 120° / 140° |
| Données techniques | CPU | Intel® Core™2 Duo E 6400 |
|  | Chipset | Intel® Q965+ICH8 |
|  | Mémoire | 2 Go DDR2 |
|  | BIOS | Phoenix Award 4Mb avec RPL/PXE LAN Boot ROM, SmartView et sauvegarde CMOS sur mesure |
|  | Disque dur | SATA 250 Go |
|  | Watchdog | 255 niveaux de 1 à 255 secondes |
|  | Disque | 1 x slim CD-ROM |
|  | Connecteurs E/S | 2 x RS-232 (COM 2/3) 1 x RS-232/422/485 (COM 1) 2 x IEEE 1394a 4 x USB 2.0 2 x PS/2 clavier/souris 2 x 10/100/1000Mbps Ethernet 1 x DVI-I pour écran (attaché avec un convertisseur pour DVI-I à VGA) 1 x Audio (Mic-in/Line-out) |
|  | Extension interface | 2 x Slot PCI |
|  | Ecran tactile | Dale résistive Lumière transmise à 79% 1 million d’actions sur un seul point |
|  | Alimentation | 100 ~ 240VAC, 250W |
|  | Dimensions | 450mm x 150mm x 370mm |
|  | Poids (Net/brut) | 7.5 Kg / 11.3 Kg |
|  | Environnement | Température : 0°C ~ +40°C Humidité : 10 ~ 95%@40°C, non-condensée Vibration: 1.0G, 5~500Hz aléatoire |
|  | Certification | CE |

SYSTEME D’EXPLOITATION

Windows® XP

DIMENSIONS