# Text boxes

Les particularités de ces membranes sont :

- Résistance mécanique très élevée y compris à la pression

- Inertie et neutralité chimique importantes

- Très forte résistance de surface à l’abrasion

- Porosité plus lâche réduisant d’autant la résistance hydraulique

- Résistance aux hautes températures

- Résistance aux substances acides, basiques et aux solvants

- Durée de vie très supérieure aux membranes organiques

Filtration séduisante par bien des aspects, la filtration  tangentielle est désormais un sujet d’actualité pour tous ceux qui veulent effectuer

la filtration de leurs vins avec une sécurité et un confort accrus.

Avec, de par le monde,  plusieurs centaines de clients équipés de

filtres tangentiels CFK à membranes en céramique,

Della Toffola vous présente aujourd’hui, sa nouvelle gamme :

Filtres Tangentiels CFK-N

Un ensemble d’options permettant d’optimiser l’utilisation de votre filtre

CFK- N est disponible :

- Surface partielle selon les modèles ( sur demande)

- Dosage automatique des produits de lavage (de série)

- Double entrée,

- Version Isobarique

Principales Caractéristiques Techniques

|  | Surface Filtrante m² | Débit Horaire Moyen Vin Rouge* | Débit Horaire Moyen Vin Rosé* | Débit horaire Moyen Vin Blanc* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CFK-N 20 | 20 m² | 8hl/h | 14hl/h | 16hl/h |
| CFK-N 30 | 30 m² | 12hl/h | 22hl/h | 27hl/h |
| CFK-N 50 | 50 m² | 20hl/h | 37hl/h | 45hl/h |
| CFK-N 85 | 85 m² | 34hl/h | 64hl/h | 76hl/h |
| CFK-N 130 | 130 m² | 52hl/h | 100hl/h | 120hl/h |
| CFK-N 170 | 170 m² | 68hl/h | 128hl/h | 152hl/h |

Pourquoi avoir choisi des membranes en céramique ?

Les filtres tangentiels fabriqués par Della Toffola sont munis de membranes en céramique à diamètre de passage conséquent dont les porosités peuvent être de

0,2 - 0,3 ou 0,45 microns, sur simple demande.

| * Données moyennes correspondant à la filtration de vins normalement préparés . |  |
| --- | --- |
| Des variations sont possibles selon l'état des vins à filtrer |  |  |
| Nota: Pour le calcul du volume journalier filtrable, multiplier le volume horaire par 20 |
| Grâce a l'automatisme on considère que le filtre peut effectivement filtrer en moyenne 20h/24h |

|  | Surface Filtrante m² | Longueur mm | Largeur mm | Hauteur mm | Poids Kg | Puissance Kw | Ampérage A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CFK-N 20 | 20 | 1700 | 915 | 1920 | 350 | 4,4 | 9,3 |
| CFK-N 30 | 30 | 1700 | 915 | 1950 | 410 | 6,2 | 13,1 |
| CFK-N 50 | 40/50 | 1700 | 915 | 2050 | 700 | 9,9 | 21,1 |
| CFK-N 85 | 60/85 | 1700 | 915 | 2250 | 845 | 13,8 | 29,3 |
| CFK-N 130 | 100/130 | 2300 | 1115 | 2540 | 1220 | 21,3 | 45,1 |
| CFK-N 170 | 150/170 | 2300 | 1115 | 2540 | 1550 | 26,5 | 56,2 |

FILTRATION TANGENTIELLE CERAMIQUE

Filtre CFK-N 170