P O L Y R E P

Nettoyant Polyvalent

Puissant détergent émulsionnant capable de répondre à tous les problèmes de dégraissage.

### CARACTERISTIQUES

- Liquide ambré.

- Point d’éclair : 65°C (c..f.)

- Emulsionnable à l'eau.

- Densité : 0,9 g/ml à 20°C.

- N'attaque pas les métaux.

- Conforme à la législation sur la biodégradabilité des détergents. Ne contient pas de solvants chlorés.

### APPLICATIONS

Nettoyage de pièces mécaniques, moteurs, cuves.

Nettoyage des chaufferies, sols très gras, aires de dépotage, fosses de garage, fonds de cales, ballasts et soutes de navires.

Le POLYREP donne aussi d'excellents résultats par circulation pour le nettoyage d'appareils échangeurs (de raffinerie, réchauffeurs de fuel et réfrigérants d'huile).

### MODE D'EMPLOI

Le POLYREP s'utilise soit au trempé, au pinceau, au chiffon, par pulvérisation, par circulation ou en machine haute pression et vapeur.

Le POLYREP s'utilise pur ou dilué dans un solvant pétrolier (tel que le gasoil) ou de l'eau. Les proportions de dilution sont très variables suivant l'application et les graisses à détruire. Elles peuvent aller d'un volume de POLYREP pour 3 volumes de gasoil et d'un volume de POLYREP pour 3 à 5 volumes d'eau.

Il est conseillé de rincer à l'eau.

##### CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Fûts métal à l'intérieur vernis de 215 L / 194 KG.

Cuves plastique de 1000 L / 900 KG.

Durée de vie : 2 ans minimum dans les conditions normales de stockage. A retester ensuite.

###### SECURITE

Utiliser le POLYREP avec gants et lunettes. En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment à l'eau. Eviter de respirer les vapeurs.