CONTAINER GRILLES dry –ISKANDER     MARINE

Utilisation

Pour le transport et le stockage de marchandises diverses non périssables.

Caractéristiques techniques  STANDARD

CONTAINER DRY 20’ pieds

20' standard

Dim. extérieures (en m) 	6.06 	2.44 	2.59

Dim. intérieures (en m) 	5.90 	2.35 	2.39

Passage de portes (en m) 	  	2.33 	2.27

poids net 	charge utile

Poids (T) 	2.2 	21

Volume (m3) 	33

Informations détaillées

Structure en acier aux normes ISO avec validation de la plaque C.S.C.

Côtés et avant en tôle d'acier avec aération latérale.

Porte à doubles battants avec barres de fermeture.

Coins ISO et passages de fourches

Plancher en bois posé sur traverses en acier

FABRICATION

- PLANCHER:

- Cadre:   - profil acier soudé de 3 - 4 mm d’épaisseur

- traverse antérieure (seuil de porte) avec tôles de soutien intégrées

- traverses de sol avec un profil en U

- Coins:   - 4 coins de conteneurs soudés,

dimensions conformes aux normes ISO, épaisseur 6 mm

- Passages de fourches:   - profil en acier de 4 mm d’épaisseur, positionnés sur la longueur du

conteneur, écart de 2.050 mm empattement de 350 x 100 mm

- Sol:   - contreplaqué de 20 mm d’épaisseur

résistant à l’eau (V 100)

Tous les joints entre les plaques et toutes les rainures sont bouchés par

un matériau de finition étanche et élastique.

- Option:   acier strié de 3 + 1 mm

- TOIT:

- Cadre:   - profil acier soudé de 2 - 3 mm d’épaisseur

- 4 traverses de toit en tube profilé, épaisseur 2 mm;

L x l = 40 x 20 mm

- Coins:   - 4 coins de conteneurs soudés

dimensions conformes aux normes ISO

épaisseur 6 mm

- Habillage extérieur:   - tôle suspendue de 1,5 mm, ondulée sur la largeur

- soudée tout autour avec le cadre de façon étanche

profondeur des ondes de 15 mm environ

- POTEAUX

D’ANGLE:

- profil acier soudé de 3 mm d’épaisseur et

soudés au cadre du toit et du sol

4.) MURS:     - tôle ondulée verticalement de 1,5 mm d’épaisseur

- soudée tout autour avec le cadre de façon étanche

profondeur des ondes de 35 mm environ

- 4 ouvertures d’aération positionnées sous le cadre du toit

5.) PORTES:   Porte à double battants, fixés à l’extérieur; avec un joint

d’étanchéité en caoutchouc sur tout le tour

dimensions (ouverture de porte) l x h = 2.310 x 2.280 mm

Le battant droit s’ouvre en premier.

Les portes peuvent s’ouvrir à 270° environ.

- Cadre :   - tube profilé soudé de 2 mm d’épaisseur

- Habillage:   - tôle ondulée horizontalement de 1,5 mm d’épaisseur

- Verrouillage:   - 2 mécanismes de verrouillage spéciaux

- barres et crochets de fixation galvanisés, avec manchons de plastique

- intégrés

- Les mécanismes de verrouillage sont fixés sur les portes à l’aide de vis

- après la mise en peinture.

- - Option:   Système de sécurité pour porte

- - Fixation:   Sur chaque battant de porte sont soudées trois charnières forgées et

- galvanisées avec manchons en plastique intégrés. La fixation sur le

- cadre du conteneur se fait par poinçons en acier et rondelles en acier.

- 6.) RESISTANCE:   Charge utile maximum 10.000 kg (Selon certificat FC 5373/01

- Germanischer Lloyd)

- 7.)

- SUPERPOSITION:

- Les conteneurs peuvent être superposés sur trois niveaux à condition

- de respecter la charge utile maximum.

- En cas de superposition et de risque de vents forts, il faut procéder à un

- arrimage (utilisation de « stacking cones », élingage avec filin en acier,

- etc).

- 8.) MANIPULATION:     - par chariot élévateur

- - par grue: angle d’au-moins 60° entre câbles et horizontale

- Du fait de la construction, la manipulation par spreader n’est pas

- possible.

- 9.) PEINTURE

- EXTERIEURE:

- Système de mise en peinture à haut pouvoir résistant aux intempéries

et au vieillissement, adapté aux atmosphères urbaines et industrielles.

- cadre du sol:   80 µm couche d’apprêt (protection contre la corrosion)

- toit, panneaux, porte,

cadre à l’extérieur:

- toit, panneaux, porte à

l’intérieur:

40 - 60 µm couche d’apprêt (protection contre la corrosion)

30 - 40 µm couche secondaire (couleur extérieure)

40 - 60 µm couche d’apprêt (protection contre la corrosion)

couleur: gris clair

La mise en peinture des éléments cités ci-dessus se fait selon différents

procédés. C’est pourquoi, des coloris proches des RAL sont obtenus.

Nous ne donnons aucune garantie concernant tout écart de nuance de

couleur par rapport aux tons RAL.

10.) CONTRÔLE DE

QUALITÉ:

Germanischer Lloyd

Sous réserve de modifications techniques.