FICHE D’INFORMATION DES RADIOCOMMANDES F25-6D

Configuration de l’émetteur

Levage ou autre(s)	2 Boutons poussoirs double enfoncement (4 relais)

Direction ou autre(s)	2 Boutons poussoirs double enfoncement (3 relais)

Translation ou autre(s)	2 Boutons poussoirs double enfoncement (3 relais)

Démarrage radio. et klaxon	1 Bouton poussoir simple enfoncement (2+1 relais)

Coup de poing d’arrêt	1 Bouton coup de poing déverrouillage ¼ de tour

Arrêt/Marche	1 Bouton tournant à clé (2 positions)

Caractéristiques techniques des radiocommandes à synthétiseur type F25-6D:

- Fréquences de fonctionnement----------	: 433.050 ~ 434.790 MHz

- Circuit de détection/correction d’erreur	: Traitement jusqu’à 4 erreurs sur 2x144 bits

- Code d’identification--------------------	: Plus de 2 millions de codes différents

- Température de fonctionnement-----------	: -35°C à +75°C

- Espace entre canaux--------------------------	: 25 KHz

- Régulation et contrôle de fréquence------	: Circuits VCO et PLL garantissant la bonne fréquence

- Aide à la maintenance-------------------------	: Autodiagnostic avec information des défauts

- Portée maximum -------------------------------	: Environ 100 m

- Structure du boîtier-----------------------------	: Polymères renforcé en fibres polyester

- Degré de protection ---------------------------	: IP 65

Spécifications émetteur

- Alimentation--------------------------------------	: 4 piles Alcaline 1.5volts (LR6) ou batteries rechargeables

- Puissance d’émission--------------------------	: ( 10 mW

- Modulation----------------------------------------	: ( (2.5KHz;  en NBFM (économise l’énergie, ce qui améliore l’autonomie des piles de l’émetteur et diminue de moitié la pollution électromagnétique)

- Générateur de fréquence--------------------	: Synthétiseur de fréquences

- Dimensions---------------------------------------	: 156 x 61 x 51 mm (hors saillies)

- Poids ----------------------------------------------	: Environ 320 g (incluant piles ou batteries)

Spécifications récepteur

- Alimentation -------------------------------------	: 24 ou 48 ou 110 ou 230 ou 380VAC 50/60Hz  ou 10-36VDC Tolérance (±10%)

- Sensibilité-----------------------------------------	: (110dBm (Ok si dérive du signal ( 10(3)

- Ratio Harmonic (sécurité aux parasites)	: (65db

- Réception HF------------------------------------	: Scanner et filtre FFDI (recalage automatique sur la bonne fréquence même si cette fréquence a été décalée par de mauvaises conditions électromagnétiques et climatiques, et les filtres éliminent un bon nombre de parasites)

- Puissance de sortie des Relais-----------	: 6A/250VAC à fermeture

- Dimensions-------------------------------------	: 195 x 75 x 150 mm (hors saillies)

- Poids---------------------------------------------	: Environ 1060 g (hors câble)

- Equipements de série-----------------------	: LED de test des sorties et voyant de réception de signal

- Equipements de série-----------------------	: Silentblocs, Klaxon intégré

- Equipements de série-----------------------	: Câble de sortie pré câblé sur connecteurs dans récepteur  (longueur 1,5 m)

Cette radiocommande prévoit en standard:

- 1 Emetteur avec cordon pour mise en bandoulière

- 1 Récepteur avec avertisseur sonore + câble électrique longueur environ 1,5 m + silent blocs (récepteur prêt à câbler et à monter)

- 1 jeu de piles [ou batteries + chargeur voir options ci-dessous (coût en sus)]

- 1 Notice générale avec Certificat CE

Options proposées:

1 Emetteur de secours (commandé simultanément avec la radiocommande)

1 Emetteur de secours (commandé après coup)

2 Jeux de batteries 1300mA/4,8V + chargeur 230V

2 Jeux de batteries 2100mA/4,8V+chargeur microprocesseur 230V (accus peuvent rester sur chargeur)

2 Jeux de batteries 2300mA/6V (grande autonomie) + chargeur 230V

1 Prise male type Harting 24 broches montée, raccordée sur le câble de récepteur et testé

1 Prise male type Harting 16 broches montée, raccordée sur le câble de récepteur et testé

1 Embase en saillie ou encastrée femelle type Harting 24 broches non montée

1 Embase en saillie ou encastrée femelle type Harting 16 broches non montée

1 Voyant sur pied avec aimant, pré câblé et raccordé au récepteur (câble longueur 2m, ou +)

1 Tôle pré percée avec visserie

3 Aimants pour fixation récepteur F21-6D/12D

1 Protection caoutchouc avec housse spéciale pour émetteur F21-12D

1 Antenne déportée avec câble longueur 2m (ou 10m) équipé de BNC

NOTA : conformément aux exigences de sécurité et des directives CE, l’usage des 2 émetteurs en même temps est interdit, imposant une procédure d’utilisation et de stockage, avec un engagement écrit du client.

Conditions de garantie :

Nous offrons 1 an de garantie sur l’ensemble du système, hors pièces spécifiques (accus, relais, boutons, fusible) à condition toutefois de l’avoir utilisé correctement.

La garantie ne s’étend donc pas aux pièces soumises à usure normale (accus notamment), ni aux relais et boutons pouvant subir des dommages causés par une utilisation inadaptée comme le pianotage qui entraîne à plus ou moins long terme leur destruction, ni aux dommages causés par suite de malveillances mécaniques (chocs, écrasements…) ou électriques (mauvais branchement, surtension, foudre…).

Le lieu d’exécution de la garantie est Lyon (le port allé est à votre charge, le port retour est à la charge de RM2M en cas de vice de fabrication).

Avantages des radiocommandes à synthétiseur F25-6D:

- Emetteur équipé d’un synthétiseur de fréquences plus robuste et plus précis que les quartz d’émission, permettant de changer automatiquement de fréquence sans contrainte en cas de brouillage par une autre radiocommande. De plus l’émetteur analyse en permanence la tension des piles et la température ambiante pour ajuster continuellement la fréquence de la porteuse.

- Récepteur équipé d’un scanner et de circuits électroniques permettant de ne jamais perdre les 2 signaux émis simultanément par l’émetteur et si besoin, de se recaler automatiquement sur la nouvelle fréquence de l’émetteur.

- En cas de perturbation de la fréquence d’émission de l’émetteur, le récepteur analyse le problème et donne l’ordre à l’émetteur de changer de fréquence et a partir de ce moment, le récepteur est en attente de la 2ème fréquence venant de son émetteur.

- Afin de sécuriser la réception radio et le traitement des informations, notre récepteur est équipé de 2 microprocesseurs, et travaille en double décodage.

- Un code individuel lie l’émetteur au récepteur, et empêche d’activer les relais du récepteur par une autre radiocommande (ayant la même fréquence) fonctionnant à proximité (+ de 2 millions de codes).

- L’alimentation de l’émetteur se fait par 4 piles standards LR6 ‘’baton’’1,5 V du commerce, dont l’autonomie est d’environ 1 mois, car notre électronique consomme peu, (vous n’avez plus besoin de charger les batteries chaque jour). Pour information, le coût de 4 piles est d’environ 4€, alors qu’une batterie, (à changer environ tous les 1 ou 2 ans), est d’environ 100 à 150€ chez les confrères.

- La radiocommande est équipée d’un dispositif d’information de défaut. Au moindre défaut, elle vous informe du type de défaut ayant entravé le bon fonctionnement. Notre radiocommande est la seule sur le marché à fournir cette innovation très utile à la maintenance.

- Nos radiocommandes sont CE et donc conformes aux directives en vigueur, ainsi qu’à la directive 98/1084, mise en application au 5/12/02 imposant la non utilisation d’un moyen de manutention, par une personne non habilitée. Afin de respecter cette nouvelle directive, nos radiocommandes possèdent une clef.

- De plus, nos radiocommandes ont une protection de démarrage par code. Cette option est programmable et activable en nos ateliers. (sur demande).

- Nos radiocommandes sont prévues pour fonctionner dans une plage de température d’une grande amplitude (-35 à +75°C)

- Nos émetteurs sont très compacts, très résistants et légers, ce qui apporte plus d’aisance et de sécurité de travail pour l’opérateur.

- Notre récepteur est équipé en standard, de 3 silent blocs, ce qui est un gage de longévité pour le récepteur, d’un câble électrique d’une longueur de 1,5 m, ce qui permet un gain de temps appréciable au montage, d’un klaxon obligatoire pour les ponts roulants pilotés à distance,      ce qui permet de réaliser une économie d’environ 150€ par rapport aux radiocommandes de nos confrères.

- Fourniture d’un émetteur de secours à un prix très attractif, ce qui pénalise peu l’achat et limite les pertes de production en cas de panne de l’émetteur d’usage courant.

- Nos radiocommandes sont équipées d’un équipement électrique acceptant 3 tensions d’alimentation.

- Nous avons un grand nombre de fréquences, situées de 433.050 à 434.790MHz (pas = 25 KHz)

- Avec notre faible largeur de fréquence = + ou – 2,5 KHz, nous avons un faible niveau de pollution Hertzien et une faible consommation qui apporte une grande autonomie.

- Nos radiocommandes sont équipées, d’un affichage par LED des différents mouvements activés par la radiocommande (pour faciliter dépannage et contrôler l’état des relais).

- Notre émetteur est équipé d’un voyant de contrôle et d’un buzzer de signalisation (pour faciliter le dépannage et contrôler l’état des piles).

- …

Dispositifs standards de sécurité équipant notre radiocommande :

- L’interrupteur tournant de marche à clé et un code de démarrage (en option), protège l’émetteur d’une manipulation par une personne non autorisée.

- La mise en route de la radio n’est pas autorisée si un bouton est resté enfoncé au démarrage ou si un contact de bouton est resté bloqué ou si le microprocesseur à détecté un autre défaut.

- Arrêt automatique après 3 minutes (en standard) sans utilisation (3 mn modifiable en nos ateliers)

- Arrêt muni de 2 relais de sécurité à contacts guidés pour garantir un très haut niveau de sécurité, obligatoire dans le domaine de la manutention.

- Niveau de sécurité du stop : Catégorie 3

- Contrôle permanent de l’état des bobines et des contacts des relais de sortie, par rapport aux ordres transmis par le microprocesseur.

- Contrôle permanent du bon fonctionnement des microprocesseurs et de l’ensemble des organes de commande de la radiocommande, avec arrêt automatique en cas de détection de défaut.

- Contrôle permanent de la tension d’alimentation du récepteur, avec arrêt automatique en cas de dépassement des seuils de tolérance.

- Arrêt automatique en cas de batteries d’émetteur très faible (après information de batteries faibles).

- Double codage et décodage des messages transmis avec arrêt automatique en cas de défauts.

- Arrêt automatique du récepteur en cas de très haut niveau de perturbation.

- Un code adresse (parmi plus de 2 millions) liant l’émetteur et son récepteur protège le fonctionnement intempestif du récepteur par d’autres émetteurs.

- Non activation des sorties récepteur en cas de message erroné, par contrôle permanent des erreurs de messages.

- Arrêt automatique du récepteur si détection de message d’erreur, ou problème de la radiocommande (temps de réaction : inférieur à 500ms).

- …

Nota 1 : En cas de commande, merci de nous préciser la tension d’alimentation du récepteur et les fréquences à ne pas utiliser, si vous avez déjà des radiocommandes.

Nota 2 : Toutes les pièces de rechange sont en stock chez RM2M.

Nota 3 : En cas de problème, notre service SAV répare sous 48h cette radiocommande, en nos ateliers.