| Zoom | Palans électriques à chaîne CPV La nouvelle génération... 500 à 2000 kg Nouvelle conception, nouveau design, nouvelle gamme... Caractéristiques - Facteur de marche moteur de 50% (300 démarrages/heure) - Classification 1 Am - Garantie 2 ans - Fin de course haut et bas électrique en standard - Carter lubrifié à vie - Palan très silencieux (utilisation d'engrenages hélicoïdaux) - Contacteur marche/arrêt en standard pour toute la gamme - Protection IP55 - Tension d'alimentation 400V tri 50Hz - Commande sous TBT 48V - Boîte à boutons pendante IP 65 - Bac à chaîne souple -Plaque de guidage fixée sous le corps, permettant d'aligner la chaîne et un très bon guidage - Guide chaîne en polyamide très résistante - Anneau de fixation démontable pour une meilleure hauteur perdue (version crochet à la demande) - Fixation et décrochage simples et rapides, grâce à cet anneau de suspension démontable et rabatable - L'entraînement de la chaîne est formé d'une noix à haute précision, entièrement encapsulée par le guidage - Le réducteur est caractérisé par une denture hélicoïdale intégrale et des roulements pour garantir un fonctionnement silencieux Le positionnement du limiteur de couple entre le moteur et le frein permet une liaison directe de la charge avec le frein. Si le limiteur de charge casse, la charge est maintenue : double sécurité. En cas de chute de tension, le frein se verrouille automatiquement. > OPTIONS : Bac à chaîne sople (de 6 à 20 m) Chariot manuel ou électrique pour toutes capacités Autres tensions et fréquences disponibles sur demande Chaîne inox Radiocommande pour palans et chariot |
| --- | --- |