40 ans d’expérience dans la machine outil

Fabricant intégrateur français

Un SAV de qualité reconnu par tous nos clients

TOURS A ASSISTANCE NUMERIQUE

2 AXES - Série Proturn SLX

2 machines en une ! : CONVENTIONNEL & NUMERIQUE à la fois

= Très grande souplesse d’utilisation

Idéale pour l’usinage de pièces unitaires ou petites séries

Prototrak 2 axes permet la réalisation de pièces simples au plus complexes,

par tout opérateur traditionnel EQUIPEMENT STANDARD

Les tours Proturn ont été conçus pour l'usinage de pièces unitaires et de petites quantitées.

Grâce à l'extrême simplicité du contrôle numérique Prototrak SLX, une journée de formation suffit

pour tout opérateur n'ayant jamais pratiqué la CN pour être opérationnel sur ces tours:

Assistance numérique 2 axes PROTOTRAK:

- En mode manuel: travaillez comme sur un tour conventionnel (manivelles, avances, autos…). La CN se comporte comme une visu 2 axes, avec en plus:

- limiteur de cotes: fixez une cote au diamètre et/ou en longitudinal que la machine ne vous laissera pas dépasser, comme une butée,

- Cycles avec manivelles: chanfrein, cône, rayon, chariotage, dressage

-    En mode automatique :

- Compensation automatique des décalages d’outils

- Mode traking = TRES GRANDE SECURITE: vous pouvez executer votre programme en tournant l’une des manivelles!

- Programmation très simple et rapide, accessible facilement sans expérience CN. Fonctions principales: chariotage, dressage, arcs avec arrondis ou chanfreins automatiques, filetages classiques ou coniques, cycle ébauche automatique, répétition de séquences avec ou sans décalage, affichage du dessin pendant la programmation, affichage graphique du parcours d’outil, aide mathématique, et pleines d’autres fonctions à découvrir…

Equipements de la machine:

- Bâti monobloc en fonte méhanite

- Broche en acier trempé, montée sur roulements de précision

- Vis à billes de précision rectifiées à double écrou

- Manivelles électroniques et joystick pour les rapides

- Glissières trempées et rectifiées

- Fin de course de sécurité électrique sur les axes (sauf modèle SLX 1630 )

- Bac à copeaux amovibles ( sauf modèle SLX 1630 bac à copeaux à roulettes )

- Système complet de graissage automatique

- Déplacement de la contrepointe sur coussin d’air (sauf modèle SLX 1630)

- Système d’arrosage complet

- Eclairage tube néon à haute luminosité

- Vitesse de coupe constante

- Tourelle à changement rapide type « Dickson » (Tourelle automatique 4 ou 8 postes en option)

- Tourelle Amestra

- Protection par carter intégral et carter du mandrin

- Manuels d’utilisation et d’entretien

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| CARACTERISTIQUES | SLX 1630 | SLX 355 | SLX 425 | SLX 555 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrepointe (mm) | 760 | 1000 | 1250 / 2000 | 1000/1750/ 3000 |
| ( au dessus du banc (mm) | 400 | 360 | 480 | 560 |
| ( au dessus du rompu (mm) | _ | - | 700 | 780 |
| ( au dessus du transversal (mm) | 218 | 225 | 257 | 280 |
| ( usinable max. avec tourelle automatique 8 postes (mm) | - | 140 | 230 | 320 |
| Largeur du banc | 320 | 300 | 370 | 370 |
| Course X (mm) | 216 | 185 | 230 | 280 |
| Avances max. X / Z (M/min) | 2,5/3,8 | 6,3/6,3 | 6,3/6,3 | 2,5/5,4 |
| Couple max. axes X / Z (Nm) | 2,8 / 9,5 |
| Diamètre vis à billes X / Z (mm) |  | 20/32 | 25/36 | 24/40(50-3M) |
| Puissance de broche en continue (Kw) | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Vitesse de broche (T/Min) | 150-2500 | 50 - 4000 | 25 – 2500 | 30 - 1800 |
| Nombre de gammes de vitesse | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Alésage de broche (mm) | 52 | 80 | 104 |
| Type de broche (Camlock) | D1-6’’ | D1 -8" | D1 -11" |
| Diamètre du fourreau / Contre-pointe (mm) | 60 | 75 | 90/105 (3M) |
| Course du fourreau/Contre-pointe (mm) | 150 | 160 | 160 |
| Cône morse du fourreau/Contre pointe | CM 4 | CM 5 | CM 5/6(3M) |
| Encombrement au sol L x P x H (m) | 2,08 x 1,0x 1,80 | 2,30 x 1,25 x 1,75 | 2,60(3,45)x 1,50 x1,75 | 2.6X1.25X1.75 3.45X1.5X1.75 |
| Poids net (Kg) | 1600 | 2600 | 3700/4100 | 3700/4100 |

Options

Convertisseur DXF

Fonctions avancées

Mode Traking

Logiciel de Programmation Offline sur PC

Réseau/ Stockage programme sur carte flash via USB

Tourelle à changement rapide AMESTRA Fix-Eclair type „B“ à la place de la tourelle « Dicskon »

Tourelle à changement rapide AMESTRA Fix-Eclair type „C“ à la place de la tourelle « Dicskon »

Mandrins à 4 mors „Bison“ D1-6’’ Diam 250 mm

Mandrins 4 mors „Bison“, D1-8’’ Diam Ø 315 mm

Mandrin 4 mors „Bison“, diam Ø 400 mm, D1-11

Mandrin 3 mors „Bison“D1-8’’ Diam 315mm à la place du 250 mm en standard

Mandrin 3 mors „Bison“ D1-11, Ø 400 mm à la place du 300 mm en standard,

Faux plateau D1-6’’ Ø 355 mm

Faux plateau D1-8’’ Ø 400 mm

Faux plateau D1-11’ Ø 600 mm

Faux plateau D1-11’ Ø 700 mm

Lunette fixe à galets, Ø 10 à 160 mm

Lunette à suivre à galets Ø 10 à 80 mm

Lunette fixe à galets, Ø 10 à 125 mm

Lunette à suivre à galets, Ø 10 à 60 mm

Lunette fixe à galets, Ø 50 à 200 mm

Lunette à suivre à galets, Ø 10 à 100 mm

Lunette fixe à galets, Ø 35 à 180 mm

Lunette fixe à galets, Ø 140 à 280 mm

Lunette fixe à galets, Ø 80 à 300 mm (EP 3 m)

Lunette fixe à galets, Ø 190 à 380 mm (EP 3 m)

Lunette à suivre à galets, Ø 20 à 150 mm

Tourelle carrée 4 postes automatique

Tourelle 8 postes automatique

Poste de perçage indépendant

Pointe tournante dégagée

Pointe tournante

OPTIONS