P M E R 	               L'usinage à assistance numérique.

1-2 rue Thomas Edison			    Usinez plus vite qu'une conventionnelle !

ZA la mare du milieu				         Programmez plus vite qu'une CN !

91630 GUIBEVILLE

( :    01 69 17 12 12

FAX :01 69 17 12 19

FRAISEUSE CONVENTIONNELLE A BANC SEMI FIXE

EQUIPEMENT STANDARD :

- Bâti monobloc en fonte méhanite stabilisée, procurant rigidité à l'ensemble de la machine.

- Tête équipée d’un variateur électronique de broche à deux gammes de vitesses (haute et

basse), et d’une broche coulissante

-     Tête rigide et robuste inclinable jusqu'à +/- 45°

- Glissières trempées et rectifiées largement dimensionnées, donnant un maximum de rigidité et  de stabilité  (prismatiques sur les axes Y et Z).

- Serrage pneumatique d'outils de type « ALIGN » modèle PD-150 avec limiteur de couple réglable, assurant un serrage / desserrage rapide des cônes.

- Système complet de graissage automatique des glissières, noix et vis

- Motorisation des 3 axes :

Axe X : 12 vitesses de 18-640 mm/min et vitesse rapide de 2000 mm/min

Axe Y : Moteur Align AL-500 (Variation continue de 0 – 700 mm/min)

Axe Z : Rapide de 600 mm/min

- Tabliers caoutchoucs de protection des glissières

- Système d'arrosage complet à débit réglable manuel

- Lampe de travail halogène basse tension

- Carter de table

- Mise en route et formation initiale incluses

Machine neuve conforme à la réglementation européenne CE

CARACTERISTIQUES

TABLE

- Table 1370 x 350 mm

- 3 Rainures en T de 18 mm au pas de 80 mm

BROCHE

- Descente automatique de broche avec

butée micrométrique réglable			: 0,04 / 0,08 / 0,15 mm par tour

- Cône							: SA 40

- Puissance broche					: 5 CV

- Diamètre fourreau 				: 105 mm

- Vitesse broche		: Variable en continu (électronique) avec 2

gammes mécaniques, 0 à 360 et de 0 à 4000 T/min

COURSES

- Courses (X, Y, Z)					: 900 x 400 x 550 mm

- Course du fourreau				: 120 mm

- Tête inclinable					: + ou - 45° gauche / droite (Axe X)

DISTANCES

- Broche / Table					: Min. 130 mm / Maxi. 680 mm

- Centre Broche / Colonne				: 450 mm

DIMENSIONS (mm)

Encombrement (mini)				: 2750 x 1650 x 2400

POIDS NET						: 2 400. KG

options

- Visualisation complète 2 axes (X et Y), montée

- Visualisation complète 3 axes, montée

- Table 1470 x 350 mm

- Motorisation axe X à 12 vitesses (22 – 768 mm/min et rapide de 2500 mm/min)

- Moteur + variateur + vis à billes sur axe Y (Vitesse : 0-1250 mm/min)

- Moteur + Variateur + vis à billes sur axe Z (Vitesse : 0 -1250 mm/min)

- Moteur + variateur + vis à billes sur axes Y & Z (idem ci-dessus)

- Protecteur métallique sur le bas de l’axe Z	(Réduction de la course de -50 mm)

- Protecteurs métalliques avant et arrière de l’axe Y (réduction de la course de – 50 mm)

- Numérisation 2 ou 3 axes

ACCESSOIRES

- Renvoi d’angle fixe à 90° (SA 40 / SA 40)

- Etau sans base tournante type ‘SAGOP’, selon votre demande (Vispol)

- Kit complet de bridage de table pour rainures de 18

(Têtes à mortaiser, plateaux diviseurs, autres étaux, porte-outils,...)

# Text boxes

# Fraiseuse Conventionnelle PMER

## Modèle   VST 300C