PMER

1&2, rue Thomas Edison

ZA la Mare du Milieu

91630 GUIBEVILLE-France

Tél. : (33) 1 69 17 12 12

Fax : (33) 1 69 17 12 19

Email : contact@pmer.fr

Site : www.pmer.fr

Sortie broche horizontale : Tête VERTICALE ou UNIVERSELLE

Machines conformes à la dernière réglementation européenne CE

| Modèles |  | FU 251 M | FU 321 M | FU 401 M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensions de la table | mm | 250 x 1120 | 320 x 1350 | 400 x 1600 |
| Distance min/max broche - table | mm | 440 | 490 |
| Rainures en T de la table | n x dim. | 3 x 14 | 5x18 |
| Courses de la table |  |  |
| Longitudinale (X)Manuelle/Auto | mm | 820/800 | 1000/980 | 1250/1230 |
| Transversale (Y) Manuelle/Auto | mm | 280/260 | 360/340 |
| Verticale (Z) Manuelle/Auto | mm | 410/390 | 460/440 |
| Pivotement horizontal de la table | ° | 45° |
| Cône de la broche | ISO | 40 | 50 |
| Avances longitudinales(X) | mm/min | 10 – 1000 (en continue) |
| Avances transversales(Y) | mm/min | 10 – 1000 (en continue) |
| Avances verticales (Z) | mm/min | 4 – 415 (en continue) |
| Avances rapides longitudinale (X) et transversale (Y) | mm/min | 2500 |
| Avance rapide verticale (Z) | mm/min | 1040 |
| Nombre de vitesses de la broche | n° | 18 |
| Gamme des vitesses de la broche | tr/min | 40 – 2000 (50-2500) | 32 – 1600 (40-2000) |
| Puissance d’entrainement des axes | kW | 1,5 | 2,2 |
| Puissance d'entraînement broche | kW | 4 | 7,5 |
| Dimensions de la machine A x B x C (dessin ci-dessous) | m | 2,3 x 2,6 x 1,65 | 2,6 x 3,05 x 1,8 | 2,6 x 3,6 x 1,8 |
| Poids net approximatif | kg | 2000 | 2900 | 3000 |

EQUIPEMENT STANDARD :

- Broche horizontale d’excellente conception en ISO 40 & ISO 50

Tête verticale fixe robuste et rigide (option)

Tête universelle à 2 inclinaisons  (option)

- Glissières trempées et rectifiées largement dimensionnées, donnant un maximum de

rigidité et  de stabilité  (prismatiques sur les 3 axes)

- Serrage manuel des outils (serrage pneumatique en option sur tête verticale uniquement)

- Système complet de graissage central des glissières, noix et vis

- Manivelles de sécurité sur les 3 axes

- Avance automatique sur les 3 axes

- Cycle automatique longitudinal (option)

- Visualisation numérique 3 axes (option)

- Système d'arrosage complet à débit réglable manuel

- Lampe de travail halogène basse tension

- Protecteur de broche avec switch de sécurité (CE)

- Bac à copeaux ; jeux de clés

OPTIONS :

- Tête verticale SA 40

- Tête verticale SA 50

- Tête universelle à 2 inclinaisons	ISO40

- Tête universelle à 2 inclinaisons	ISO50

- Tête à mortaiser 	:

- Diviseur universelle

- Plateau circulaire Horizontal/Vertical

- Table inclinable

- Arbre court ISO 40 (Diam : 22 ; 27 ; 32 ; 40mm)

- Arbre long ISO 40 (Diam : 22 ; 27 ; 32 ; 40mm)

- Arbre court ISO 50 (Diam : 22 ; 27 ; 32 ; 40mm)

- Arbre long ISO 50 (Diam : 22 ; 27 ; 32 ; 40mm)

- Visualisation 3 axes, avec coffret et règles

- Cycle automatique longitudinal

- Variation électronique des avances avec Joystick

- Affichage numérique de la vitesse des avances X & Y

- Mécanisme de rattrapage de jeu automatique sur axe X

- Vitesse de rotation broche (50-2500T/min) en SA 40

- Vitesse de rotation de broche (40-2000T/min) en SA 50

- Serrage pneumatique des outils sur tête verticale uniquement

- Protection des glissières axe Y à l’avant

PMER Machines-Outils

# Text boxes

Fraiseuses conventionnelles à console

Série FU

CARACTERISTIQUES