SILENCIEUX POUR SOUPAPES DE SÛRETE ET EVENTS

Types :

- silencieux diffuseur

- silencieux par absorption

- combinaison absorbeur-diffuseur

- silencieux en ligne

Applications : 
- évent ou purge 
- chaudière 
- by-pass turbine

- sortie soupape de sûreté

Fluides :

- air 
- vapeur 
- gaz naturel 
- gaz industriels

Conception : 
Le tuyau d'entrée du silencieux est percé d'un certain nombre de trous.

D'autres tuyaux perforés avec un nombre plus grand de trous sont ajoutés de manière concentrique. L'espace
qui les sépare est rempli d'un fin treillis métallique en acier inoxydable.

Caractéristiques :

Réduction de bruit : jusqu'à 50 dB (A)

Diamètres : DN25 à DN450

Raccordements : B.W. -  brides EN / ANSI

Matériaux : acier carbone / Inox

Température : -40°C à +450°C

Montage : vertical et horizontal

Perte de charge standard : > 0,2 bar

Standards : ISO 9001, PED 97/23/CE

Écouter

Lire phonétiquement

#### Dictionnaire - Afficher le dictionnaire