ANEMOMETRE AS-2000

L'anémomètre AS-2000 est robuste, fiable et très précis. Il mesure la vitesse du vent. Son système de roulements exclusif assure une étanchéité efficace contre la poussière et l'humidité. N'ayant pas de partie métallique, la glace se détache avec une plus grande facilité que sur les assemblages métalliques.

Sa construction simple, sa robustesse, sa précision et sous coût réduit font de l'AS-2000 le meilleur choix pour les professionnels. Il dispose de sorties pour le branchement d'alarme ou autres dispositifs de contrôle.

Le capteur fournit une fréquence proportionnelle à la vitesse du vent. Cette caractéristique améliore le comportement du système lorsque l'unité AS-2000 et le capteur sont reliés par un câble de grande longueur.

Grâce à ses roulements en téflon, le capteur aura une longévité accrue et une excellente précision même dans des conditions environnementales défavorables.

CARACTERISTIQUES

•  Boîtier étanche avec entrée alimentation et connexion simplifiée.

• Indication de préalarme (50 Km/h) : indication lumineuse intermittente.

• Indication d'alarme (70 Km/h) : indications lumineuse et sonore continues

• Détection de câble : polarité ou cassé.

• Équipé de série avec alarme acoustique et lumineuse réf. AS-2000.

• Tensions de travail sélectionnables : 48, 110 ou 220 Vca.

• Construction très simple.

• Construit avec des matériaux résistants à la corrosion.

• Un système de sécurité évite une activation erronée de l'alarme produite par une rafale de vent.

SPECIFICATIONS MECANIQUES

• Assemblage de l'unité et du capteur au moyen d'aimants, pour un montage rapide et sûr.

• Mesure linéaire de la vitesse du vent entre 12 et 80 km/h.

• Température de travail: - 55° à + 60°C

• Humidité relative de travail : de 0 a 100 %.

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES

• Tension de travail sélectionnable entre 48, 110 et 220 Vca.