FICHE D’INFORMATION DES RADIOCOMMANDES F21 – 4S

Configuration de l’émetteur

Levage ou autre(s)	2 Boutons poussoir simple enfoncement (2 relais)

Direction ou autre(s)	2 Boutons poussoir simple enfoncement (2 relais)

Coup de poing d’arrêt	1 Bouton coup de poing déverrouillage ¼ de tour

Arrêt/Marche/Start&klaxon	1 Bouton tournant à clé (3 positions dont 1 à rappel par ressort)

Caractéristiques techniques des radio commandes à quartz type F21-4S :

- Fréquences de fonctionnement----------	: 433.050 ~ 434.790 MHz (7 fréquences)

- Circuit de détection/correction d’erreur	: Traitement jusqu’à 4 erreurs sur 2x128 bits

- Code d’identification--------------------	: Plus de 4 milliards de codes différents

- Température de fonctionnement-----------	: -35°C à +75°C

- Espace entre canaux--------------------------	: 267.5KHz = standard

- Aide à la maintenance-------------------------	: Autodiagnostic avec information des défauts

- Portée maximum -------------------------------	: Environ 100m (+/-130m en extérieur (hors perturbations électromagnétiques) émetteur-récepteur à vue)

- Structure du boîtier-----------------------------	: Polymères renforcé en fibres polyester

- Degré de protection ---------------------------	: IP 65

Spécifications émetteur

- Alimentation--------------------------------------	: 2 piles Alcaline 1.5volts (LR6) ou batterie rechargeable

- Puissance d’émission--------------------------	: ( 10 mW

- Modulation----------------------------------------	: FSK

- Générateur de fréquence--------------------	: Quartz

- Dimensions---------------------------------------	: 156 x 61 x 51 mm (hors saillies)

- Poids ----------------------------------------------	: Environ 320 g (incluant piles ou batteries)

Spécifications récepteur

- Alimentation -------------------------------------	: 24 ou 48 ou 110 ou 230 ou 380VAC  ou 12/24VDC (±10%)

- Réception HF------------------------------------	: Quartz

- Puissance de sortie des Relais-----------	: 10A/250VAC

- Dimensions-------------------------------------	: 185 x 85 x 85 mm (hors saillies)

- Poids---------------------------------------------	: Environ 550 g (hors câble)

- Equipements de série-----------------------	: Leds témoins des sorties et led de défaut

- Equipements de série-----------------------	: Silentbloc pré monté

- Equipements de série-----------------------	: Câble de sortie pré câblé sur connecteurs dans récepteur  (longueur 1,5 m)

- Equipements de série-----------------------	: Silentblocs prémontés, Klaxon intégré

Cette radiocommande prévoit en standard:

- 1 Emetteur avec cordon pour mise en bandoulière

- 1 Récepteur + câble électrique longueur environ 1,5 m + silent blocs  (récepteur prêt à câbler et à monter)

- 1 jeu de piles [ou batteries + chargeur voir options ci-dessous (coût en sus)]

- 1 Notice générale avec Certificat CE

Options proposées:

1 Emetteur de secours (commandé simultanément avec la radiocommande)

1 Emetteur de secours (commandé après coup)

2 Jeux de batteries 1300mA/4,8V + chargeur 230V

2 Jeux de batteries 1300mA/4,8V+chargeur microprocesseur 230V (accus peuvent rester sur chargeur)

2 Jeux de batteries 2300mA/6V (grande autonomie) + chargeur 230V

1 Prise male type Harting 10 broches montée, raccordée sur le câble de récepteur et testé

1 Prise male type Harting 16 broches montée, raccordée sur le câble de récepteur et testé

1 Embase en saillie ou encastrée femelle type Harting 10 broches non montée

1 Embase en saillie ou encastrée femelle type Harting 16 broches non montée

1 Voyant sur pied avec aimant, pré câblé et raccordé au récepteur (câble longueur 2m ou +)

1 Tôle pré percée avec visserie

1 Aimant pour fixation récepteur F21-4S

1 Protection caoutchouc avec housse spéciale pour émetteur F21-4S

1 Avertisseur sonore sur récepteur (monté, raccordé essayé)

NOTA : conformément aux exigences de sécurité et des directives CE, l’usage des 2 émetteurs en même temps est interdit, imposant une procédure d’utilisation et de stockage, avec un engagement écrit du client.

Conditions de garantie :

Nous offrons 1 an de garantie sur l’ensemble du système, hors pièces spécifiques (accus, relais, boutons, fusible) à condition toutefois de l’avoir utilisé correctement.

La garantie ne s’étend donc pas aux pièces soumises à usure normale (accus notamment), ni aux relais et boutons pouvant subir des dommages causés par une utilisation inadaptée comme le pianotage qui entraîne à plus ou moins long terme leur destruction, ni aux dommages causés par suite de malveillances mécaniques (chocs, écrasements…) ou électriques (mauvais branchement, surtension, foudre…).

Le lieu d’exécution de la garantie est Lyon (le port allé est à votre charge, le port retour est à notre charge en cas de vice de fabrication).

Avantages des radiocommandes à quartz F21-4S :

- Nos radiocommandes sont CE et donc conformes aux directives en vigueur, ainsi qu’à la directive 98/1084, mise en application au 5/12/02 imposant la non utilisation d’un moyen de manutention, par une personne non habilitée. Afin de respecter cette nouvelle directive, nos radiocommandes possèdent une clef de démarrage.

- Emetteur et récepteur sont équipés de support quartz très pratique. Chaque quartz est enfichable et clipsable facilement, permettant de changer de fréquence sans contrainte en cas de brouillage par une autre radiocommande.

- La radiocommande est équipée d’un dispositif d’information de défaut. Au moindre défaut, elle vous informe du type de défaut ayant entravé le bon fonctionnement.

- Nos radiocommandes sont prévues pour fonctionner dans une plage de température d’une grande amplitude (-35 à +75°C)

- Un code individuel lie l’émetteur au récepteur, et empêche d’activer les relais du récepteur par une autre radiocommande (ayant la même fréquence) fonctionnant à proximité.

- Nos émetteurs sont très compacts, très résistants et légers, ce qui apporte plus d’aisance et de sécurité de travail pour l’opérateur.

- L’alimentation de l’émetteur se fait par 2 piles standards LR6 ‘’baton’’1,5 V du commerce, dont l’autonomie est d’environ 2 à 4 semaines, car notre électronique consomme peu, (vous n’avez plus besoin de charger les batteries chaque jour). Pour information, le coût de 4 piles est d’environ 4€, alors qu’une batterie, (à changer environ tous les 1 ou 2 ans), est d’environ 150€ chez les confrères.

- Fourniture d’un émetteur de secours à un prix très attractif, ce qui pénalise peu l’achat et limite les pertes de production en cas de panne de l’émetteur d’usage courant.

- Nos émetteurs peuvent en option avoir de nombreuses possibilités de tensions d’alimentation.

- Nos récepteurs sont bitensions et ont de nombreuses possibilités de tensions d’alimentation.

- Nous disposons de plusieurs fréquences, situées de 433.050 à 434.790MHz (pas = 267.5 KHz)

- Avec une faible largeur de fréquence = + ou – 25 KHz, nous avons un faible niveau de pollution Hertzien et une faible consommation qui apporte une grande autonomie.

- Nos récepteurs sont équipés, d’un affichage par LED des différents mouvements activés par la radiocommande (pour faciliter dépannage et contrôler l’état des relais).

- Nos émetteurs sont équipés d’un voyant de contrôle et de signalisation (pour faciliter le dépannage et contrôler l’état des piles).

- Stop à 2 relais de sécurité à contact guidés

- Notre récepteur est équipé en standard, d’un silent bloc, ce qui est un gage de longévité pour le récepteur et d’un câble électrique d’une longueur de 1,5 m, ce qui permet un gain de temps appréciable au montage.

- Ces accessoires permettent une économie non négligeable, par rapport aux radiocommandes de nos confrères.

- …

Dispositifs standards de sécurité équipant notre radiocommande :

- L’interrupteur tournant de marche à clé spéciale protège l’émetteur d’une manipulation par une personne non autorisée.

- La mise en route de la radio n’est pas autorisée si un bouton est resté enfoncé au démarrage ou si un contact de bouton est resté bloqué ou si le microprocesseur à détecté un autre défaut.

- Arrêt automatique après 3 minutes (en standard) sans utilisation (3 mn modifiable en nos ateliers)

- Arrêt muni de 2 relais de sécurité à contacts guidés pour garantir un très haut niveau de sécurité, obligatoire dans le domaine de la manutention.

- Contrôle permanent de l’état des bobines et des contacts des relais de sortie, par rapport aux ordres transmis par le microprocesseur.

- Contrôle permanent du bon fonctionnement des microprocesseurs et de l’ensemble des organes de commande de la radiocommande, avec arrêt automatique en cas de détection de défaut.

- Contrôle permanent de la tension d’alimentation du récepteur, avec arrêt automatique en cas de dépassement des seuils de tolérance.

- Arrêt automatique en cas de batteries d’émetteur très faible (après information de batteries faibles).

- Double codage et décodage des messages transmis avec arrêt automatique en cas de défauts.

- Arrêt automatique du récepteur en cas de très haut niveau de perturbation.

- Un code adresse (parmi plus de 4 milliards) liant l’émetteur et son récepteur protège le fonctionnement intempestif du récepteur par d’autres émetteurs.

- Non activation des sorties récepteur en cas de message erroné, par contrôle permanent des erreurs de messages.

- Arrêt automatique du récepteur si détection de message d’erreur, ou problème de la radiocommande (temps de réaction : inférieur à 500ms).

- …

Nota 1 : En cas de commande, merci de nous préciser la tension d’alimentation du récepteur et les fréquences à ne pas utiliser, si vous avez déjà des radiocommandes.

Nota 2 : Toutes les pièces de rechange sont en stock en nos ateliers.

Nota 3 : En cas de problème, notre service SAV répare sous 48h cette radiocommande, en nos ateliers.