PMER Machines-Outils

ZA – 1&2, rue Thomas Edison

91630 GUIBEVILLE

Tél : 01 69 17 12 12

Fax : 01 69 17 12 19

E-mail : contact@pmer.fr

Site: www.pmer.fr

Tour de conception robuste et de finition soignée

(  CONCEPTION GENERALE

(    Banc plat monobloc fonte haute rigidité

(    Glissières  trempées et rectifiées, largement dimensionnées

- Banc rompu démontable

- Broche en acier trempé, montée sur roulements coniques de précision

- Boîte de vitesses mécanique de haute qualité (volée/harnais)

- Frein à pédale de broche

- Nez de broche trempé et rectifié

- Vernier micrométrique de précision

- Manivelles mécaniques

- Avances de travail

- Armoire électrique normes CE

- Contre-pointe robuste et précise

(   DIVERS EQUIPEMENTS

- Tourelle manuelle à changement rapide

- Mandrin ( 250 mm  monobloc

- Lunette fixe, lunette à suivre

- Lampe halogène de travail

(    Système d’arrosage à débit réglable

- Protecteur de mandrin, Déflecteur arrière

- Patin d’appuis en fonte et tige vérins de réglages

- Pointe de centre

- Graissage manuel centralisé sur trainard

| MODELE | C 530 |
| --- | --- |
| CAPACITE (mm) - ( au dessus du banc (mm) - ( au dessus du transversal (mm) - ( dans le rompu (mm) - Entre pointe (mm) - Largeur du banc (mm) - Longueur du rompu (mm) - Course du chariot transversal (mm) - Course du chariot supérieur (mm) | 530 350 790 1000/1500/2000/3000 345 250 280 135 |
| BROCHE - Type de broche - Puissance broche (CV) - Passage de broche (mm) - Nombre de vitesse - Vitesses (T /min) | D1-8" 12,5 80 16 (4) 20 - 1600 (18/1800) |
| CHARIOT - Tourelle à changement rapide | Type « Dickson » |
| CONTRE-POINTE - Diamètre du fourreau (mm) - Course du fourreau (mm) - Cône | 76 165 CM 5 |
| AVANCES ET PAS - Pas en inch - Pas numérique - Avance en Z (mm/Tr) - Avance en X (mm/Tr) | 45 gammes (2-72 TPI) 39 gammes (0,2-14mm) 0.04- 1 mm/tr 0.02-0.5 mm/tr |
| Longueur (mm) | 2600/3100/3600/4600 |
| Largeur x hauteur (mm) | 1200 x 1750 |
| POIDS (Kg) | 2600/3000/3400/4200 |

(    ) : Options  - Caractéristiques données à titre indicatif uniquement.

Conforme aux normes C.E.

OPTIONS

- Variation de vitesse de broche continue, dans 4 gammes de vitesses :

(18~55) (55~180) (180~600) (600~1800)

- Tourelle « Fix-Eclair » AMESTRA type « B »

- Visualisation complète 2 axes

Autres mandrins, accessoires ou porte-outils

GARANTIE : 1 AN

# Text boxes

TOUR CONVENTIONNEL

PMER C 530