# Sableuses avec commande pneumatique à distance

Avec certification d’essai PED Directive 97/23/CE.

| Capacité du réservoir Litres | Dimensions mm | Poids Kg | Capacité de chargement de abrasive |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sable kg | Grenaille métallique kg |
| VSA 200 | 700 x 1.000 x 1.410 | 140 | 300 | 850 |
| VSA 230 | 800 x 1.000 x 1.460 | 190 | 350 | 980 |
| VSA 300 | 900 x 1.060 x 1.600 | 245 | 450 | 1.270 |

| Capacité du réservoir Litres | Dimensions mm | Poids Kg | Capacité de chargement de abrasive |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sable kg | Grenaille métallique kg |
| VSA 80 | 600 x 700 x 1.100 | 95 | 120 | 340 |
| VSA 120 | 600 x 700 x 1250 | 120 | 180 | 450 |
| Capacité du réservoir Litres | Dimensions mm | Poids Kg | Capacité de chargement de abrasive |
|  |  |  | Sable Kg | Corindon Kg | Grenaille métallique kg |
| SANDY | 300 x 400 x 800 | 35 | 18 | 24 | - |
| VSA 24 | 470 x 560 x 830 | 40 | 35 | 46 | 98 |

# Text boxes

SABLEUSES Modèl VSA

## Pression d’épreuve max 12 Bar

MODÈLS  VSA  120, 80, 24

VSA 300

MODÈLS  VSA  200, 230, 300

Conçues pour les  opèrations necessitant une large autonomie de fonctionnement et l’utilisation des buses pour les grandes productions. Vannes solides et un système de montage simple permettent à tous les composants à fonctionner en toute sécurité et assurer un entretien facile.

Pratiques et faciles à manipuler, appropriés pour les travaux d’entretien et de finition où ils sont nécessaires interventions avec buses de petit et moyen diamètre. Les vannes et les autres composants sont les mêmes des modèles precedents.

Conçue pour les travaux de restauration où il faut une faible pression et l’utilisation d’abrasifs doux. La machine est équipée d’une lance avec buses de 4 mm et d’une lance supplémentaire avec buse de 2 mm pour petits travaux de retouche.

MODÈL  SANDY

VSA 230

VSA 200

### VSA 24

### SANDY

### VSA 120

Les machines sont èquipées de:

- Vanne pneumatique d’entrée d’air;

- Vanne de décharge;

- Groupe pilote complet de  filtre pour l’alimentation du capuchon;

- Lance de sablage avec raccord à griffes, porte-buse, et buse.

### VSA 80